## Slide 1: Toolbox Werken op hoogte
Samen doen we het beter!

## Slide 2: Cijfers en ongevallen
  In 2016 kreeg de Inspectie SZW 3.785 meldingen van ongevallen
  In 35% van de gevallen ging het om een valongeval
Notes: Bij de valongevallen ging het zowel om vallen van meer dan 2,5 meter, maar ook van lagere hoogten.

## Slide 3: Oorzaken: de top 4
Afwezige, onvolledige of niet-werkende randbeveiliging
Slechte of verkeerd gebruikte valbeveiliging valbeveiliging
Verlies van controle: uitglijden, evenwicht verliezen, onwel worden
Bezwijken van een dak of vloergedeelte door overbelasting

## Slide 4: Inhoud
  Het risico
  Valgevaar: situaties, maatregelen en beveiliging
  Wat kunnen we beter doen?
  Wat kun je zelf doen?
  Afspraken maken
Notes: Deze toolbox gaat over werken op hoogte en hoe je dat veilig kunt doen. We kijken eerst samen naar de risico’s en ongevallen door werken op hoogte. Daarna ga ik in op wanneer er sprake is van valgevaar en welke maatregelen je moet treffen. Ten slotte bespreken we samen wat we beter kunnen of moeten doen om ervoor te zorgen dat er geen ongevallen gebeuren.

## Slide 5: Het risico
  Valgevaar kan leiden tot (zwaar) lichamelijk letsel, arbeidsongeschiktheid of zelfs de dood
Notes: Werken op hoogte brengt grote risico’s met zich mee.
Daarbij gaat het met name om valgevaar. Denk daarbij ook aan het vallen door een opening van de werkvloer.
Dit kan leiden tot (zwaar) lichamelijk letsel/arbeidsongeschiktheid, maar (soms) ook tot de dood.

## Slide 6: Wanneer is er valgevaar?
  Wanneer je meer dan 2,5 meter kunt vallen
  Wanneer je minder dan 2,5 meter kunt vallen, maar er risicoverhogende omstandigheden zijn, zoals:
    Obstakels of uitstekende delen
    Werken vlakbij of boven water
    Gladheid
Notes: Werken jullie wel eens op hoogten van meer dan 2,5 meter? En lager, met risicoverhogende omstandigheden?

## Slide 7: Waar kun je vanaf of doorheen vallen?
  Dak, vloer of bordes
  Steiger
  Ladder of trapje
  Platform, lift of hoogwerker
  Gat in de vloer of in de grond
  Materieel of voertuig

## Slide 8: Maatregelen tegen valgevaar (1)
  Schat de risico’s vooraf in en let op de aanwezigheid en deugdelijkheid van de veiligheidsmaatregelen (zoals randbeveiliging en collectieve valbeveiliging)
  Stem deze maatregelen af met anderen die aan het werk zijn, liefst voordat het werk start
  Zorg dat risicolocaties zijn gemarkeerd en dat trapgaten en sparingen zijn afgedekt

## Slide 9: Maatregelen tegen valgevaar (2)
  Check of er een veilige toegang is tot de werkplek, bijvoorbeeld:
    Personenlift
    Trappenhuis
    (Rol)steiger
    Kooiladder
    Kraan met werkbak

## Slide 10: Persoonlijke valbeveiliging
  Gebruik persoonlijke valbeveiliging alleen wanneer collectieve maatregelen niet mogelijk zijn
  Randvoorwaarden voor gebruik:
    Er staat een CE-markering op
    Het materiaal is in goede staat
    Het materiaal wordt gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing of instructie
    De banden zijn strak om het lichaam getrokken
    Er zijn deskundige (bedrijfs)hulpverleners in de buurt
    De vallijn is goed bevestigd

## Slide 11: Wat moet je NOOIT doen?
  Onbeschermd werken op een vloer of dak met openingen of randen
  Ergens op klimmen als het daar niet voor bedoeld is
  Ergens op lopen als je niet zeker weet of het draagkrachtig is
  Een onveilige steiger of (niet-geborgde) ladder gebruiken

## Slide 12: Wat kunnen we beter doen?
Hebben jullie ideeën over wat we beter kunnen doen?
  In ons team?
  Op onze locatie?
  In ons bedrijf?
  Hebben jullie vragen over wat je moet doen als het misgaat?
  Zijn er in jullie werk zaken die 100% veilig werken onmogelijk maken?
Notes: Vraag aan de aanwezigen om hun input. Laat de tips van de werkvloer komen zij weten immers het beste wat voor werkzaamheden zij uitvoeren en met welke problemen zij te maken hebben.

## Slide 13: Wat kun je zelf doen?
Geef voorbeelden van wat je zelf kunt doen om valgevaar te voorkomen

## Slide 14: Afspraken maken over veilig werken
  Met jezelf: wat ga je er zelf aan doen?
  Met elkaar: help elkaar om op de juiste manier te werken!
  Op de locatie:
    Praat in elk werkoverleg over het voorkomen van valgevaar
    Verzamel voorbeelden van wat goed gaat en wat minder goed gaat
  In het bedrijf: vraag om beschermende maatregelen, informatie en training
  We maken een nieuwe afspraak om het resultaat van onze afspraken te bespreken
Notes: Benadruk dat je verwacht dat mensen veilig werken. Maar ook dat je het als een persoonlijke zorg beschouwt dat iedereen weer gezond en veilig naar huis gaat. En dat veilig werken een zaak is van iedereen persoonlijk, het team en het hele bedrijf.

## Slide 15: Dankjewel voor het meedenken over dit belangrijke onderwerp!
Samen doen we het beter!